Министерство образования и науки Пермского края

ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж»

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Методические указания и контрольные задания для обучающихся заочно в системе среднего профессионального образования по

специальности 18.02.06 Химическая технология органических веществ

Губаха 2020г

| РАССМОТРЕНО | УТВЕРЖДАЮ | ПЕЧАТАЕТСЯ по решению |
| --- | --- | --- |
| Протокол ПЦК | Зам. директора по УР | методического совета УХТК |
| №___ от «__» 2020 г | __________И.В.Шлегель | Протокол № |
| Председатель ПЦК | «____»_________2020г | от «_____»_________2020г |
| специальностей18.02.06; 15.02.07. |  | Председатель МС ______________И.В.Шлегель |
| ___________ С.В.Ваганова |  |  |

Электротехника и электроника. Методические указания и контрольные задания для обучающихся заочно в системе среднего профессионального образования/ Сост. И.А.Шуткина– Губаха: УХТК, 2020 - 35с

Данные методические указания написаны в соответствии с учебной программой по учебной дисциплине «Электротехника и электроника». Приведены основные теоретические сведения, решения типовых примеров и задач.

Методические указания и контрольные задания предназначены для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся заочно.

Уральский химико-технологический колледж , 2020г.

# Содержание

Содержание	2

Пояснительная записка	3

Раздел 1. Общая электротехника	4

Тема 1.1 Электрическое поле	4

Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока	4

Тема 1.3 Электромагнетизм	5

Тема 1.4. Электрические измерения	6

Тема 1.5 Электрические цепи временного тока	6

Тема 1.6 Трехфазные цепи	7

Тема 1.7 Трансформаторы	8

Тема 1.8 Электрические машины переменного тока	8

Тема 1.9 Электрические машины постоянного тока	9

Тема 1.10 Основы электропривода	9

Тема 1.11 Передача и распределение электрической энергии	10

Раздел 2. Основы электроники	11

Тема 2.1 Электровакуумные и газоразрядные приборы	11

Тема 2.2 Полупроводниковые приборы	11

Тема 2.3 Фотоэлектронные приборы	12

Тема 2.4 Выпрямители	12

Тема 2.5 Электронные усилители, генераторы и осциллографы	12

Тема 2.6 Стабилизаторы	13

Тема 2.7 Интегральные схемы микроэлектроники	13

Тема 2.8 Микропроцессоры и МикроЭВМ	14

Задание на контрольную работу	15

Общие указания к выполнению и оформлению контрольных работ	16

Контрольные работы	17

Примерное решение задач	21

Методические указания к выполнению задач контрольной работы	21

Вопросы для самоподготовки к экзаменам по дисциплине: «Электротехника и электроника»	31

Литература	33

# Пояснительная записка

Программа дисциплины «Электротехника и электроники» предусматривает изучение физических процессов, происходящих в цепях постоянного и переменного тока, законов, которым подчинены эти процессы, методов расчета электрических цепей, устройства электроизмерительных приборов, автоматики и телемеханики, которые широко применяются в настоящее время на железнодорожном транспорте. Большое значение для развития современной науки и техники имеет электроника. Автоматизация любого производства немыслима без широкого применения полупроводниковых, газоразрядных фотоэлектронных и других приборов. Электротехнические устройства для получения, передачи и обработки информации с использованием средств автоматики и ЭВМ являются важнейшими элементами автоматизированных систем управления (АСУ). Поэтому специалисту данной специальности необходимо прочно овладеть знаниями основ электротехники и электроники.

В процессе преподавания особое внимание необходимо уделить самостоятельной работе студента, которая может быть организована на аудиторных занятиях и во внеурочное время. Планирование самостоятельной работы предполагает постепенный переход от относительно простых к более сложным видам занятий, что способствует систематическому освоению студентами новых знаний и умений.

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

- сущность явлений, происходящих в электрических и магнитных цепях, машинах, аппаратах и приборах;

- основы электротехники.

Студент должен уметь:

- рассчитывать электрические схемы;

- производить сборку электрических цепей и измерять;

- электрические параметры в реальных условиях при соблюдении правил техники безопасности;

- решать электротехнические вопросы и задачи, необходимые для изучения специальных дисциплин и в практической деятельности будущего специалиста.

Программой дисциплины предусмотрено выполнение лабораторных работ. Количество и содержание лабораторных работ утверждаются цикловой комиссией в соответствии с тематическим планом. Перечень лабораторных работ приведен в программе.

К экзамену допускаются студенты, которые получили «зачет» по контрольной работе и лабораторным работам.

При подготовке к экзамену рекомендуется ответить на вопросы для самопроверки, приведенные в данной брошюре.

На экзамене студент должен предоставить:

- Зачетные контрольные работы;

- Отчеты по лабораторным работам, оформленные согласно требованиям ГОСТ и зачтенные преподавателем.

Содержание учебной дисциплины

Введение

# Раздел 1. Общая электротехника

## Тема 1.1 Электрическое поле

Электростатическое поле заряженных тел, его направление и напряженность. Электрическое напряжение и потенциал. Проводники в электрическом поле. Конденсатор, его заряд и электрическая емкость, Последовательное и параллельное соединение конденсаторов. Энергия электрического поля. Электрический пробой.

Студент должен знать:

- основные характеристики электрического поля и его влияния на проводники и диэлектрики;

- формула электрической емкости;

- свойства соединения конденсаторов;

Студент должен уметь:

- выполнять расчеты напряженности электрического поля и электрического напряжения;

- определять емкость конденсатора и рассчитывать эквивалентную емкость при последовательном и параллельном соединении конденсаторов.

## Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока

Электрический ток в металлах: его направление. Источники питания. Электрическая цепь: ее основные элементы и условные обозначения, применяемые на схемах. Сила и плотность тока: единица измерения. Электродвижущая сила источника и напряжение на его зажимах. Энергия и мощность электрической цепи: баланс мощностей. Закон Ома для участка цепи. Электрическое сопротивление и проводимость. Удельное сопротивление и удельная проводимость. Резистор. Зависимость сопротивления от температуры. Закон Ома для всей цепи. Холостой ход, короткое замыкание, переменная нагрузка. Электробезопасность.

Преобразование электрической энергии в тепловую. Закон Джоуля-Ленца. Нагрев проводов. Предельно-допустимый (номинальный) ток в проводе. Плавкие предохранители. Выбор сечения провода в зависимости от допустимого тока. Основные проводниковые материалы.

Последовательное, параллельное и смешенное соединение резисторов. Потеря напряжения в проводах линий электропередачи и допустимые значения. Первый закон Кирхгофа.

Работа источника в режиме генератора и потребителя. Второй закон Кирхгофа и его применение.

Студент должен знать:

- определение величины и плотности электрической тока, электрической проводимости, сопротивления проводников;

- закон Ома;

- основы расчета электрических простых цепей постоянного тока, режимы работы электрических цепей;

- энергию и мощность электрической цепи;

- особенности параллельного и последовательного соединений резисторов;

- 1 и 2 законы Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца;

- определение потери напряжения и энергии в проводах ЛЭП;

- основы электробезопасности;

Студент должен уметь:

- производить расчет электрических цепей на основании законов Ома и Кирхгофа.

- рассчитывать эквивалентные сопротивления резисторов при параллельно и последовательном их соединении;

- выбирать сечения проводов по таблицам допустимых нагрузок и по допустимым потерям напряжения в линиях электропередач;

- собирать простейшие электрические цепи, подсоединять электроизмерительные приборы и снимать показания с этих приборов.

## Тема 1.3 Электромагнетизм

Магнитное поле. Магнитная индукция: направление магнитного поля. Конфигурация магнитного поля в зависимости от формы проводника. Магнитный поток. Напряженность магнитного поля Магнитная постоянная и магнитная проницаемость вещества. Магнитное напряжение. Закон полного тока. Взаимодействие магнитного поля и проводника с током. Электромагнитная сила.

Явление электромагнитной индукции. Электродвижущая сила индукции при движении прямолинейного проводника в магнитном поле. ЭДС, индуктированная в контуре при изменении магнитного потока, сцепленного контуром. Правило правой руки и правило Ленца. Преобразование механической энергии в электрическую: принцип работы электрического генератора. Преобразование электрической энергии в механическую:	принцип работы электродвигателя. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. Взаимная индуктивность. Вихревые токи и их практическое значение.

Студент должен знать:

- основные свойства и характеристики магнитного поля: магнитную индукцию, напряженность магнитного поля, магнитную проницаемость, магнитный поток, намагниченную силу; электромагнитную индукцию;

- закон Ленца;

- правила правой и левой руки;

- принцип работы генератора и электродвигателя.

Студент должен уметь:

- производить расчет напряженности магнитного поля;

- определять направление и величину электромагнитной силы, направление и величину ЭДС электромагнитной индукции;

- применять правило Буравчика и правила правой и левой руки.

## Тема 1.4. Электрические измерения

Классификация измерительных приборов. Погрешность измерений. Измерение напряжений и токов. Устройство и принцип действия магнитоэлектрического измерительного механизма. Устройства для расширения пределов измерения напряжений и токов. Измерение сопротивлений. Измерение мощности. Электродинамический и ферродинамический ваттметры. Измерение электрической энергии. Индукционные счетчики.

Студент должен знать:

- погрешность измерений, измерение напряжений токов;

- принцип действия электромагнитного и магнитоэлектрического измерительного механизмов;

- устройства для расширения пределов измерения амперметров и вольтметров, измерение мощности и энергии, измерение электрического сопротивления.

Студент должен уметь:

- рассчитывать погрешности измерений и определять класс точности прибора;

- рассчитывать сопротивление шунта и добавочного резистора;

- собирать электрические цепи, подключать измерительные приборы;

- определять цену деления прибора.

## Тема 1.5 Электрические цепи временного тока

Переменный ток, его определение. Период и частота переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Угловая скорость и угловая частота. Изображение синусоидальных величин синусоидами и вращающимися векторами. Векторная диаграмма. Фаза. Начальная фаза, сдвиг фаз. Действующие значения тока, напряжения и ЭДС.

Особенности цепей переменного тока. Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Векторная диаграмма: графики тока, напряжения и мощности. Средняя (активная) мощность. Цепь переменного тока с индуктивностью. Векторная диаграмма, графики тока, напряжения и мощности. Реактивное сопротивление индуктивности. Средняя и максимальная (реактивная) мощности. Цепь переменного тока с емкостью.

Неразветвленная цепь с активным сопротивлением и индуктивностью. Векторная диаграмма. Треугольник напряжений. Полное сопротивление. Треугольник сопротивлений. Сдвиг фазы между током и напряжением. Полная мощность. Треугольник мощностей. Неразветвленная цепь с емкостью. Векторная диаграмма. Графики тока, напряжения и мощности.

Реактивное сопротивление емкости. Средняя и максимальная (реактивная) мощности.

Общий случай последовательного соединения активного, индуктивного и емкостного сопротивлений. Векторная диаграмма. Разложение напряжений на активные и реактивные составляющие.

Студент должен знать:

- определение переменного тока;

- параметры переменного тока;

- изображение синусоидальных величин с помощью временных и векторных диаграмм;

- особенности цепей переменною тока с активным сопротивлением, с индуктивностью и емкостью;

- временные диаграммы тока, напряжения, мгновенной мощности.

Студент должен уметь:

- рассчитывать цепи переменного тока, содержащие активное индуктивное и емкостное сопротивления;

- собирать простейшие однофазные цепи переменного тока.

## Тема 1.6 Трехфазные цепи

Получение трехфазной системы токов.

Четырех проводная трехфазная система при соединении обмоток генератора и потребителей в звезду. Фазные и линейные напряжения генератора и потребителя. Соотношение между фазными и линейными напряжениями. Равномерная и неравномерная нагрузки. Фазные и линейные токи. Векторная диаграмма напряжений и токов. Нейтральный (нулевой) провод и его назначение.

Соединение обмоток генератора в треугольник: недостатки этого соединения. Соединение потребителей в треугольник. Зависимость между фазными и линейными токами. Векторная диаграмма напряжений и токов. Мощность трехфазной цепи при соединении потребителей в звезду и треугольник.

Студент должен знать:

- принцип действия и устройство трехфазного синхронного генератора;

- схемы соединения обмоток генератора звездой и треугольником;

- соотношение между фазными и линейными напряжениями;

- способы соединения потребителей звездой и треугольником;

- зависимость между фазными и линейными токами;

- векторные диаграммы напряжений токов;

- назначение нулевого провода.

Студент должен уметь:

- рассчитывать трехфазные цепи, фазные и линейные напряжения, активную, реактивную и полную мощности;

- соединять обмотки генераторов и потребителей звездой и треугольником.

## Тема 1.7 Трансформаторы

Назначение трансформаторов и их применение. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Режим холостого хода. Коэффициент трансформации, определение потерь в стали по данным опыта холостого хода. Работа трансформаторов под нагрузкой. Равновесие намагничивающих сил обмоток. Зависимость тока в первичной обмотке оттока во вторичной обмотке. Внешняя характеристика. Понятие о процентном изменении напряжения: номинальные токи и напряжения трансформатора. Номинальная мощность трансформатора. Потери энергии и КПД трансформаторов.

Трехфазные трансформаторы, их конструкция, коэффициент трансформации. Соединение обмоток трехфазного трансформатора.

Студент должен знать:

- назначение, устройство и принцип действия однофазного трансформатора;

- режим холостого хода и короткого замыкания;

- определение потерь энергии и КПД трансформатора;

- устройство трехфазных трансформаторов и соединения их обмоток.

Студент должен уметь:

- рассчитывать коэффициент трансформации и ЭДС в обмотках.

## Тема 1.8 Электрические машины переменного тока

Назначение машин переменного тока. Асинхронные электродвигатели. Получение вращающего магнитного поля в трехфазных асинхронных электродвигателях. Статор электродвигателя и его обмотки. Ротор электродвигателя и его обмотки. Принцип действия трехфазного асинхронного электродвигателя. Частота вращения магнитного поля статора и частота вращения ротора. Скольжение. ЭДС, сопротивление и ток в обмотках статора и ротора. Вращающий момент асинхронного электродвигателя и зависимость его от скольжения и напряжения на зажимах электродвигателя. Механические характеристики. Пуск в ход трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным роторами. Регулирование частоты вращения трехфазных электродвигателей. Реверсирование. Однофазный электродвигатель. Потери и КПД асинхронного электродвигателя

Студент должен знать:

- устройство трехфазного асинхронного двигатели и основные элементы его конструкции;

- условия получения вращающегося магнитного ноля;

- принцип действия трехфазного асинхронного двигателя;

- формулы вращающегося момента, скольжения, условия пуска.

Студент должен уметь:

- рассчитывать скорость вращения асинхронного двигателя, его вращающий момент и КПД.

## Тема 1.9 Электрические машины постоянного тока

Общее устройство электрических машин постоянного тока: Основные элементы конструкции и их назначение. Обратимость машин. Принцип работы машин постоянного тока. Понятие об обмотке якоря. Коллектор и его назначение. ЭДС в обмотке якоря.

Генератор постоянного тока с независимым возбуждением, его схема и характеристики (холостого хода и внешняя).

Самовозбуждение генераторов постоянного тока. Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением, его схема и характеристика.

Электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением: его схема. Пуск двигателя: роль пускового и регулировочного реостатов. Вращающий момент и зависимость его от тока якоря и магнитного потока. Связь между вращающим моментом, мощностью и частотой вращения. Механическая характеристика двигателя с параллельным возбуждением.

Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока с параллельным возбуждением. Реверсирование электродвигателей постоянного тока. Потери и КПД двигателей постоянного тока.

Студент должен знать:

- устройство и принцип работы электрических машин постоянного тока;

- схемы и характеристики генераторов с независимым, последовательным и параллельным возбуждением;

- условия пуска в ход электродвигателей постоянного тока;

- способы регулирования частоты вращения.

Студент должен уметь:

- определить ЭДС машин постоянного тока, электромагнитный момент, пусковой ток и частоту вращения.

## Тема 1.10 Основы электропривода

Структурная схема автоматического регулирования. Классификация элементов автоматики, чувствительные элементы. Параметрические и генераторные преобразователи.

Студент должен знать:

- элементы автоматики и их классификацию;

- параметрические и генераторные преобразователи;

- исполнительные устройства: электромагниты, электродвигатели.

Студент должен уметь:

- по схеме рассказывать принцип работы автоматического устройства.

## Тема 1.11 Передача и распределение электрической энергии

Современные схемы электроснабжения промышленных предприятий от энергетической системы. Назначение и устройство трансформаторной подстанции распределительных пунктов. Электрические сети промышленных предприятий: воздушные, кабельные, внутренние электрические сети и распределительные пункты. Наиболее распространенные марки проводов и кабелей, защитное заземление: назначение, устройство, контроль состояния. Примерный расчет распределительной сети 380/220В производственной электроустановки.

Студент должен знать:

- схемы электроснабжения потребителей электрической энергии;

- элементы устройства электрических сетей;

- воздушные линии, кабельные линии, электропроводки, трансформаторные подстанции;

- методы выбора проводов и кабелей;

- устройство и назначение защитного заземления в электроустановках.

Студент должен уметь:

- рассчитывать сечение проводов и кабеля по допустимому нагреву и допустимому падению напряжения;

- определять сопротивление защитного заземления.

# Раздел 2. Основы электроники

## Тема 2.1 Электровакуумные и газоразрядные приборы

Устройство и принцип действия электровакуумных приборов, виды электронной эмиссии: работа выхода электрона, движение электрона в электрическом и магнитном полях, катоды линий. Ламповые диоды.

Виды и особенности газовых разрядов. Устройство газоразрядных приборов (газотронов, тиратронов, ртутных вентилей, стабилитронов, неоновых и газосветных ламп, индикаторов): их характеристики, основные параметры и применение. Условное обозначение и маркировка газоразрядных приборов.

Студент должен знать:

- устройство, принцип действия и применение электровакуумных приборов;

Студент должен иметь представление:

- об устройстве, принципе работы и применении газоразрядных ламп.

Студент должен уметь:

- определять крутизну характеристики, коэффициент усиления и внутреннее сопротивление электронных приборов.

## Тема 2.2 Полупроводниковые приборы

Физические свойства полупроводников: собственная и примесная проводимости; электронно-дырочный переход и его свойства: вольтамперная характеристика, емкость, виды пробоя перехода. Устройство диодов. Выпрямительные диоды малой, средней и большой мощности; зависимость характеристик диода от изменения температуры. Универсальные диоды. Стабилитроны. Характеристики и параметры диодов. Применение диодов. Обозначение и маркировка диодов.

Биполярные транзисторы (устройство, работа), три способа включения, характеристики и параметры, влияние различных факторов на работу транзисторов, разновидности биполярных транзисторов. Условные обозначения и маркировка транзисторов.

Тиристоры (устройство, работа), вольтамперные характеристики, условные обозначения и маркировка.

Области применения полупроводниковых приборов.

Студент должен знать:

- физические свойства полупроводников, собственную и примесную проводимости;

- свойства электронно-дырочного перехода;

- обозначение транзисторов типа p-n-p и n-p-n и схемы их включения;

- характеристика и параметры транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером;

- устройство и применение тиристоров.

Студент должен уметь:

- определять коэффициент усиления по току для различных схем включения транзистора;

- снимать входные и выходные характеристики транзистора.

## Тема 2.3 Фотоэлектронные приборы

Волновые и квантовые свойства излучений. Законы фотоэффекта. Фотоприемники лучистой энергии с Внешним и внутренним фотоэффектом. Фото эмиссия. Устройство, принцип действия, основные характеристики и параметры ламповых фотоэлементов. Фотопроводимость полупроводников. Фоторезисторы. Фотодиоды и фототранзисторы. Условные обозначения фотоэлектронных приборов. Области применения.

Студент должен знать:

- устройство,	принцип действия и параметры фотоэлементов, фоторезисторов, фотодиодов, области их применения и схемы включения.

Студент должен уметь:

- читать и составлять простейшие схемы с использованием фотоэлектронных приборов.

## Тема 2.4 Выпрямители

Основные сведения о выпрямителях. Однополупериодное выпрямление. Двухполупериодное выпрямление, трехфазные выпрямители. Постоянная и переменная составляющие выпрямленного напряжения. Соотношения между переменными и выпрямленными токами и напряжениями для различных схем выпрямления. Сглаживающие фильтры. Принцип работы выпрямителя с умножение напряжения. Параллельное и последовательное соединение диодов в схемах вентилей.

Студент должен знать:

- структурную схему выпрямителя;

- определение одно- и двухполупериодного выпрямления;

- однофазные и трехфазные схемы выпрямления;

- назначение сглаживающих фильтров.

Студент должен уметь:

- объяснить работу выпрямителя, сглаживающего фильтра.

## Тема 2.5 Электронные усилители, генераторы и осциллографы

Принцип усиления напряжения, тока и мощности. Характеристики усилителей. Понятие об усилительных каскадах. Динамические характеристики усилительного элемента, определение рабочей точки на нагрузочной линии, построение графиков напряжений и токов в цепи нагрузки. Классы усиления каскадов. Варианты межкаскадных связей. Обратные связи и стабилизация режима работы усилителя. Каскады предварительного усиления, основные варианты построения оконечных каскадов.

Анализ параметров конкретных схем усиления (коэффициента усиления, диапазон частот, входной и выходной мощностей, КПД усилителя).

Электронные генераторы синусоидальных колебаний с КС 1.С связями. Мультивибраторы и триггеры. Генераторы пилообразного напряжения.

Электронный осциллограф (структурная схема, принцип действия, характеристика блоков и узлов). Электронно-лучевая трубка с устройствами отклонения и фокусировки луча. Примеры использования осциллографа в экспериментальных исследованиях различных процессов.

Студент должен знать:

- структурную схему электронного усилителя;

- основные сведения об электронных генераторах синусоидального, прямоугольного и пилообразного напряжений;

- назначение осциллографа;

- особенности электронных измерительных приборов.

Студент должен уметь:

- объяснить работу электронных усилителей, генераторов по приведенным схемам;

- рассчитывать коэффициенты усиления по напряжению, току, мощности.

## Тема 2.6 Стабилизаторы

Назначение стабилизаторов (напряжения тока). Способы стабилизации. Режимы работы (непрерывный, дискретный). Типы стабилизирующих элементов (полупроводниковые, микроэлектронные, вакуумные и др.)

Студент должен знать:

- назначение, классификацию стабилизаторов, типы стабилизирующих элементов;

- определение коэффициента стабилизации.

Студент должен уметь:

- объяснить работу схемы полупроводникового стабилизатора.

## Тема 2.7 Интегральные схемы микроэлектроники

Общие сведения. Понятие о монолитных пленочных, полупроводниковых и гибридных интегральных схемах. Компоненты интегральных схем. Маркировка интегральных схем. Применение интегральных схем.

Студент должен знать:

- гибридные, полупроводниковые интегральные микросхемы;

- технологию изготовления микросхем;

- классификацию, маркировку и применение микросхем.

Студент должен уметь:

- определять по маркировке функциональное назначение микросхем.

## Тема 2.8 Микропроцессоры и МикроЭВМ

Микропроцессоры с жестким управлением и программируемые. Их структура и применение.

МикроЭВМ (назначение, структурная схема, принцип работы). Запоминающие устройства. Интерфейс. Основные	 электрические параметры персональных ЭВМ.

Студент должен знать:

- функциональное назначение в комплексной	автоматизации автоматических процессов производства микропроцессоров и микроЭВМ;

- типовую структуру микропроцессоров и ее составляющие;

- применение микропроцессоров с жестким управлением и программируемых микропроцессоров;

- организацию микроЭВМ на основе микропроцессоров.

Студент должен уметь:

- объяснить работу микропроцессора и микроЭВМ по приведенной структурной схеме;

- по паспортным данным анализировать их основные технические характеристики.

# Задание на контрольную работу

Задание на контрольные работы составлены в 50 вариантах. Вариант контрольной работы определяется двумя последними цифрами шифра студента по табл.1

Таблица вариантов контрольных работ

Таблица 1

| Две последние цифры кода | Вариант | Номера задач | Две последние цифры кода | Вариант | Номера задач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 51 | 1 | 1,11,21,32,41 | 26 | 76 | 26 | 6,18,26,38,48 |
| 02 | 52 | 2 | 2,12,22,33,42 | 27 | 77 | 27 | 7,19,27,39,49 |
| 03 | 53 | 3 | 3,13,23,34,43 | 28 | 78 | 28 | 8,20,28,40,50 |
| 04 | 54 | 4 | 4,14,24,35,44 | 29 | 79 | 29 | 9,11,29,31,42 |
| 05 | 55 | 5 | 5,15,25,36,45 | 30 | 80 | 30 | 1,13,30,34,44 |
| 06 | 56 | 6 | 6,16,26,37,46 | 31 | 81 | 31 | 2,14,21,35,45 |
| 07 | 57 | 7 | 7,17,27,38,47 | 32 | 82 | 32 | 3,15,22,36,46 |
| 08 | 58 | 8 | 8,18,28,39,48 | 33 | 83 | 33 | 4,16,23,37,47 |
| 09 | 59 | 9 | 9,19,29,40,49 | 34 | 84 | 34 | 5,12,24,38,49 |
| 10 | 60 | 10 | 10,20,30,41,50 | 35 | 85 | 35 | 6,13,25,39,48 |
| 11 | 61 | 11 | 1,12,22,31,42 | 36 | 86 | 36 | 7,20,26,40,41 |
| 12 | 62 | 12 | 2,13,23,32,43 | 37 | 87 | 37 | 8,11,27,31,50 |
| 13 | 63 | 13 | 3,14,24,33,44 | 38 | 88 | 38 | 9,12,28,32,42 |
| 14 | 64 | 14 | 4,15,25,34,45 | 39 | 89 | 39 | 10,13,29,33,43 |
| 15 | 65 | 15 | 5,16,26,35,46 | 40 | 90 | 40 | 1,14,30,35,45 |
| 16 | 66 | 16 | 6,17,27,36,47 | 41 | 91 | 41 | 2,15,21,36,46 |
| 17 | 67 | 17 | 7,18,28,37,48 | 42 | 92 | 42 | 3,16,22,37,47 |
| 18 | 68 | 18 | 8,19,29,38,49 | 43 | 93 | 43 | 4,17,23,38,48 |
| 19 | 69 | 19 | 9,20,30,39,50 | 44 | 94 | 44 | 5,18,24,39,49 |
| 20 | 70 | 20 | 10,11,21,40,41 | 45 | 95 | 45 | 6,11,25,40,50 |
| 21 | 71 | 21 | 1,13,21,33,43 | 46 | 96 | 46 | 7,12,26,31,41 |
| 22 | 72 | 22 | 2,14,22,34,44 | 47 | 97 | 47 | 8,13,27,32,42 |
| 23 | 73 | 23 | 3,15,23,35,45 | 48 | 98 | 48 | 9,14,28,33,43 |
| 24 | 74 | 24 | 4,16,24,36,46 | 49 | 99 | 49 | 10,15,29,32,44 |
| 25 | 75 | 25 | 5,17,25,37,47 | 50 | 100 | 50 | 10,16,30,31,41 |

# Общие указания к выполнению и оформлению контрольных работ

- К выполнению контрольной работы студент должен приступить только после изучения теоретического материала.

- Каждая контрольная работа должна быть выполнена в срок, указанный на учебном графике.

- Студент должен выполнить контрольную работу по определенному варианту в соответствии со своим шифром.

- Каждая контрольная работа выполняется в отдельной тетради в клетку, условия задач переписываются полностью.

- Студент должен изучить условие задачи, уяснить какие величины являются заданными и какие искомыми, и сделать краткую запись условия задачи.

- Следует составить и вычертить электрическую схему, соответствующую условию задачи, показать на ней все заданные и искомые величины. Схемы, векторные диаграммы и графики должны выполняться карандашом с применением чертежных инструментов. При выполнении схем следует пользоваться условными графическими обозначениями, установленными ГОСТами.

- Решение задач необходимо сопровождать краткими и четкими пояснениями.

- Вычисление следует производить с необходимой точностью до двух знаков после запятой.

- Обозначение электрических величин в тексте, в формулах, на векторных диаграммах и на электрических схемах.

- При решении задач следует пользоваться Международной системой единиц СИ. Буквенные обозначения единиц измерения ставятся только после окончательного результата и в скобки не заключаются, например: 10А; 380В; 660Вт.

- Векторные диаграммы должны быть построены в масштабе на миллиметровой бумаге или на бумаге в клетку. Принятые масштабы должны быть указаны.

- В конце контрольной работы необходимо привести список используемой литературы, поставить подпись и дату ее выполнения.

- После выполнения контрольной работы с оценкой и замечаниями преподавателя студенту следует повторить недостаточно усвоенный материал, и исправить отмеченные ошибки. Все исправления следует выполнить не в тексте контрольной работы, а в конце тетради, указав номер задачи.

# Контрольные работы

Задачи 1-10

Цепь состоящая из пяти резисторов, присоединена к источнику электрической энергии, напряжение на зажимах которого UAB (рис.1). Токи в резисторах соответственно равны I1, I2, I3, I4, I5. Определить величины отмеченные знаками вопроса в табл.2

Таблица 2

| № задач | Значение величин и единицы измерения |
| --- | --- |
|  | Uab | Ucd | Rab | Rсd | R1 | r2 | R3 | R4 | R5 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 |
|  | В | В | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А | А | А | А |
| 1 | ? | ? | ? | ? | 4 | 10 | 3 | 30 | 20 | 4 | ? | ? | ? | ? |
| 2 | 40 | ? | 10 | ? | 6 | ? | 5 | 20 | 60 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3 | 240 | 160 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12 | ? | 20 | ? | 15 | 5 |
| 4 | ? | ? | ? | ? | 3 | 30 | 15 | 30 | 6 | ? | 2 | ? | ? | ? |
| 5 | ? | 100 | ? | ? | 2 | 20 | 16 | 20 | ? | ? | ? | 5 | ? | ? |
| 6 | 100 | ? | ? | 4 | ? | ? | 5 | 12 | 4 | ? | 10 | ? | ? | ? |
| 7 | ? | 50 | 8 | ? | ? | 10 | 4 | 24 | 8 | ? | ? | ? | 7 | ? |
| 8 | 200 | 160 | ? | ? | 7 | ? | ? | 16 | ? | 20 | 10 | ? | 7,5 | ? |
| 9 | ? | ? | 5 | 3 | ? | 4 | 8 | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | 2 |
| 10 | 100 | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | ? | 20 | ? | 6 | ? | 1,6 | 2,4 |

Задачи №11-15

В сеть переменного тока частотой f = 50Гц последовательно включены резистор R и конденсатор с емкостным сопротивлением ХС, величины которых приведены в табл. 3. Кроме того, известна одна из дополнительных величин (I,P,Q).

Начертить схему цепи и определить следующие величины:

- полное сопротивление цепи Z;

- напряжение U, приложение к цепи;

- силу тока и цепи I;

- коэффициент мощности цепи cosφ;

- активную Р, реактивную Q и полную S мощности, потребляемые цепью.

Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и пояснить ее построение.

Таблица 3

| № задач | R(Om) | Хс(Ом) | Дополнительная величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 80 | 60 | I=2А |
| 12 | 20 | 15 | P=180Вт |
| 13 | 16 | 12 | Q=48вар |
| 14 | 40 | 30 | I=4A |
| 15 | 12 | 9 | Р=48Вт |

Задачи №16-20

В сеть переменного тока частотой f =50Гц последовательно включены резистор сопротивлением R, реактивные сопротивления XL и ХС, величины которых заданы в табл.4. Кроме того, задана еще одна дополнительная величина (I,U,P,Q,S).

Начертить схему цепи и определить следующие величины:

- полное сопротивление цепи Z

- напряжение U, приложение к цепи

- силу тока в цепи I

- коэффициент мощности цепи cosφ

- активную Р, реактивную Q и полную S мощности потребляемые цепью. Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и пояснить ее построение.

Таблица 4

| № задач | R(Oм) | Xl(Ом) | Хс(Ом) | Дополнительная величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 3 | 8 | 4 | I=8А |
| 17 | 4 | 5 | 8 | Р=256Вт |
| 18 | 8 | 12 | 6 | S=90BA |
| 19 | 4 | 15 | 12 | U=30В |
| 20 | 8 | 8 | 12 | Q=48вар |

Задачи №21-25

В трехфазную четырехпроводную цепь напряжением Uл включены звездой приемники энергии. Мощность приемников в фазе А-РA; в фазе В-РВ, в фазе С-Pc. Для всех приемников cosφ =1. Начертить схему цепи и определить фазное напряжение UФ фазные и линейные токи: Iф, Iл; активную мощность всей цепи Р. Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов; по векторной диаграмме определить ток в нулевом проводе I0. Данные для своего варианта взять из табл.5

Таблица 5

| Исходные данные | Номера задач |
| --- | --- |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Линейное напряжение Uл, В | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Мощность в фазе А РА кВт | 4 | 1,2 | 2,2 | 1,65 | 6 |
| Мощность в фазе В РВ кВт | 3 | 0,8 | 4,4 | 1,1 | 4 |
| Мощность в фазе С Рс кВт | 2 | 1,6 | 6 | 2,2 | 8 |

Задачи № 26-30

В трехфазную сеть напряжением Uл включен треугольником потребитель мощностью Р при коэффициенте мощностью cosφ. Начертить схему цепи и определить: фазное напряжение Uф, фазный и линейный токи Iф, IЛ потребителя, полную S и реактивную Q мощности потребителя. Построить в масштабе векторную диаграмму токов и напряжений. Данные взять из таблицы 6.

Таблица 6

| Исходные данные | Номера задач |
| --- | --- |
|  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Линейное напряжение Uл, В | 380 | 220 | 220 | 380 | 220 |
| Активная мощность Р кВт | 2,59 | 1,86 | 3,68 | 3,08 | 2,87 |
| Коэффициент мощности cosφ | 0,6 | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 0,77 |

Задачи №31-40

Понижающий однофазный двух обмоточный трансформатор подключен к сети напряжением Uном = 220В. Трансформатор работает в номинальном режиме и подключен к активно-индуктивной нагрузке. Коэффициент полезного действия трансформатора ηн =0,8, коэффициент мощности вторичной цепи cosφ2н =0,91. Определить значение величин, отмеченных в таблице 7 знаком вопроса.

Таблица 7

| Номера | Значения величин и единицы измерения |
| --- | --- |
| задач | U2ном | I2ном | S2ном | Р1ном | P2ном | К |
| 31 | ? | 5 | 220 | ? | ? | ? |
| 32 | 44 | ? | ? | 250 | ? | ? |
| 33 | ? | 10 | ? | ? | 200 | ? |
| 34 | 22 | ? | ? | 250 | ? | ? |
| 35 | ? | 5 | ? | ? | ? | 5 |
| 36 | ? | ? | ? | 250 | ? | 10 |
| 37 | 40 | ? | 220 | ? | ? | ? |
| 38 | 22 | ? | 220 | ? | ? | ? |
| 39 | ? | 10 | ? | ? | ? | 10 |
| 40 | ? | ? | ? | ? | 200 | 5 |

Задачи №41-50

Трёхфазный двигатель с короткозамкнутым ротором в номинальном режиме потребляет из сети мощность Р1н при напряжении Uном и токе Iном. Двигатель развивает момент Мном при частоте вращения nном. Эти величины заданы в табл. 8

Определить:

- номинальную мощность двигателя Рном

- КПД двигателя ηном

- коэффициент мощности cosφном

- номинальное скольжение Sном

- число пар полюсов двигателя p

Таблица 8

| Номера задач | Значения величин и единицы измерения |
| --- | --- |
|  | Р1 кВт | Uном В | Iном А | Мном НМ | nном об/мин |
| 41 | 17 | 800 | 23,5 | 200 | 730 |
| 42 | 33 | 220 | 100 | 194 | 1480 |
| 43 | 12,55 | 380 | 22 | 37 | 2850 |
| 44 | 8,62 | 220 | 26,7 | 76 | 940 |
| 45 | 80,6 | 380 | 130 | 245 | 2950 |
| 46 | 25 | 660 | 24,8 | 145 | 1450 |
| 47 | 1,5 | 380 | 2,77 | 7,5 | 1430 |
| 48 | 6,6 | 660 | 5,7 | 19 | 2800 |
| 49 | 21 | 380 | 3,6 | 180 | 970 |
| 50 | 5 | 500 | 6,7 | 52 | 740 |

Примерное решение задач

# Методические указания к выполнению задач

# контрольной работы

# Вопросы для самоподготовки к экзаменам по

# дисциплине: «Электротехника и электроника»

- Электроемкость, конденсаторы, обозначение конденсаторов, их заряд, соединение.

- Электрический ток, сила тока, единицы измерения, прибор для измерения силы тока.

- Понятие об электродвижущей силе и напряжении. Единицы измерения, приборы для измерения напряжения.

- Электрическое сопротивление, единицы измерения. Величины, влияющие на сопротивление, виды сопротивлений, приборы для его измерения.

- Электрическая цепь, ее элементы. Закон Ома для полной цепи и ее участка.

- Работа и мощность постоянного тока, единицы измерения, приборы для ее измерения.

- Первый закон Кирхгофа. Параллельное соединение сопротивлений, его применение.

- Магнитное поле электрического тока, Электромагниты, их применение.

- Проводник с током в магнитном поле. Правило левой руки. Электромагнитная сила. Применение магнитной индукции.

- Явление электромагнитной индукции при движении проводника в магнитном поле. Правило правой руки. Применение явления электромагнитной индукции.

- Явление взаимоиндукции, ее применение.

- Вихревые токи, защита от них. Применение вихревых токов.

- Самоиндукция, ее влияние на электрические цепи.

- Однофазный переменный ток, его получение, величины, характеризующие переменный ток.

- Характеристика сопротивлений в цепи переменного тока (R, ХВ, ХС).

- Включение в цепь сопротивлений, определение общего сопротивления, напряжения и коэффициента мощности.

- Резонанс токов в цепи переменного тока при параллельном соединении сопротивлений.

- Резонанс напряжения при последовательном соединении сопротивлений.

- Мощность в цепи 3-х фазного тока при соединении в звезду и треугольник.

- Мощность в цепи 1-го фазного переменного тока при соединении в звезду и треугольник.

- Получение 3-х фазного тока, многофазные системы, их виды.

- Соединение обмоток генератора в звезду, его применение.

- Соединение обмоток генератора в треугольник, его применение.

- Классификация измерительных приборов, требования к ним.

- Классификация трансформаторов. Однофазный силовой трансформатор, его устройство и работа.

- 3-х фазный силовой трансформатор, его работа, устройство и применение

- Измерительный трансформатор тока, его устройство и применение.

- Измерительный трансформатор напряжения, его устройство и применение.

- Автотрансформатор, его устройство, работа и особенности.

- Устройство и работа 3-х фазного асинхронного двигателя.

- Устройство и работа машины постоянного тока.

- Устройство и работа синхронного генератора.

- Пуск в работу асинхронных двигателей (реостатом, автотрансформатором, магнитным пускателем, переключением со звезды на треугольник).

- Пуск в работу машин постоянного тока.

- Классификация аппаратов управления и защиты.

- Аппараты ручного управления.

- Автоматический выключатель, его устройство и работа.

- Магнитный пускатель, его устройство и применение при пуске двигателей.

- Предохранители, их устройство и назначение.

- Магнитоуправляемые контакты - герконы, их работа, достоинства.

- Эмиссия, ее виды и применение.

- Электронно-лучевая трубка, ее устройство, работа и применение.

- Ионизация газа, электрические заряды, их применение.

- Газосветные и неоновые лампы.

- Полупроводниковые материалы и их свойства.

- Полупроводниковые диоды, их устройство, работа, применение.

- Выпрямители переменного тока в постоянный, их виды и принцип применения.

- Полупроводниковые транзисторы, их устройство, работа и применение.

- Усилители, их классификация, устройство и работа.

# Литература

- Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. М: Высшая школа, 1989г.

- Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника. М: Высшая школа, 1993г.

- Напрасник М.В. Микропроцессоры и микроЭВМ. М.: Высшая школа, 1989г.

- Березкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В. Задачник по общей электротехнике с основами электроники. М.: Высшая школа, 1983г.

- Частоедов Л.А. Электротехника. М.: Высшая школа, 1989г.

Дополнительная литература:

- Попов В.С., Николаев С.А. Общая электротехника с основами электроники. М.: Энергоиздат, 1987г.,

- Справочное пособие по электротехнике с основами электроники. Учебное пособие. Под ред. А.В. Нетушила. М.: Высшая школа, 1986г., Масленников В.В. Руководство к применению лабораторных работ по основам электроники. М.: Высшая школа, 1985г.

- Масленников В.В. Руководство к проведению лабораторных работ по основам электроники. М.: Высшая школа, 1985.